Назначение, конструкция и рабочие характеристики насосов "БЦП"

ООО "ПромТехКомплект" официальный дилер                                                                                                                   ОАО  «ГМС-Насосы».

Бытовые центробежные погружные насосы БЦП применяются для перекачки питьевой воды из артезианских скважин диаметром не менее 100м ,для водоснабжения дач, домов и.т.п.

Насосы БЦП - Бытовые центробежные погружные электронасосы с вертикальным расположением вала, которые предназначены для перекачки питьевой воды из скважин общей минерализацией не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) 6,5-9,5, температурой до 25°С и с массовой долей механических примесей не более 0,01%; содержанием хлоридов до 350мг/л, сульфатов до 500мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л. Состоят из многосекционной центробежной насосной части и асинхронного электродвигателя, соединенных между собой жесткой муфтой, что позволяет в бытовых условиях ремонтировать или производить замену той или иной части электронасоса. Внутренняя полость двигателя залита водоглицериновой смесью и герметизирована при помощи манжеты. В шнур питания вмонтировано устройство, защиты и управления электронасосом. Втулки, муфта, корпусные детали, валы изготавливаются из нержавеющей стали, рабочие колёса и направляющие аппараты из поликарбоната и допущены к перекачиванию питьевой водой. Средний ресурс наработки на отказ 10500 часов.

Расшифровка порядка условного обозначения:

БЦП - 0,4 - 80 где,

Б - бытовой ;

Ц - центробежный;

П - погружной;

0,4 - подача л/с;

80 - напор, м;

# Технические характеристики насосов БЦП.

| № | Модель насоса | Подача, л/с (м3/час) | Напор, м. вод. ст. | Потреб. ток, А | Мощн. дв., кВт | Диаметр, мм. | Длина, мм | Масса, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БЦП-0.4-12 | 0,4(1,44) | 12 | 1,8 | 0,5 | 96 | 490 | 15 |
| 2 | БЦП-0.4-18 | 0,4(1,44) | 18 | 2,0 | 0,7 | 96 | 510 | 16 |
| 3 | БЦП-0.4-25 | 0,4(1,44) | 25 | 3,2 | 0,7 | 96 | 570 | 18 |
| 4 | БЦП-0.4-40 | 0,4(1,44) | 40 | 4,0 | 0,95 | 96 | 670 | 22 |
| 5 | БЦП-0.4-63 | 0,4(1,44) | 63 | 6,05 | 1,5 | 96 | 770 | 27 |
| 6 | БЦП-0.4-80 | 0,4(1,44) | 80 | 8,5 | 2 | 96 | 960 | 43 |
| 7 | БЦП-0.4-100 | 0,4(1,44) | 100 | 11 | 2,4 | 96 | 1055 | 50 |
| 8 | БЦП-0.4-120 | 0,4(1,44) | 120 | 12,5 | 2,6 | 96 | 1125 | 55 |
| 9 | БЦП-0.63-12 | 0,63(2,26) | 12 | 1,7 | 0,7 | 96 | 485 | 15,5 |
| 10 | БЦП-0.63-18 | 0,63(2,26) | 18 | 2,25 | 0,75 | 96 | 545 | 16 |
| 11 | БЦП-0.63-25 | 0,63(2,26) | 25 | 3,2 | 0,85 | 96 | 580 | 18 |
| 12 | БЦП-0.63-40 | 0,63(2,26) | 40 | 5,5 | 1,28 | 96 | 690 | 23,2 |
| 13 | БЦП-0.63-63 | 0,63(2,26) | 63 | 9,3 | 2 | 96 | 900 | 40 |