Назначение, конструкция и рабочие характеристики " Гидроаккумуляторов ГА".

ООО "ПромТехКомплект" официальный дилер                                                                                                                   ОАО  «ГМС-Насосы».

Предназначен для создание постоянного давления в системах индивидуального водоснабжения.

Гидроаккумуляторы ГА - Предназначены для создание постоянного давления в системах индивидуального водоснабжения в сочетании с бытовыми электронасосами. Представляют собой напорный бак, разделённый на две полости резиновой мембраной. Одна полость соединена с насосом и трубопроводом, в другую подаётся под давлением воздух. При включении насоса вода закачивается в напорный бак до величины давления, равному верхнему пределу настройки реле давления, после этого насос выключается. При разборе воды давление в системе падает до нижнего предела срабатывания реле давления и насос вновь включается. Запас воды в гидроаккумуляторе исключает частые включения насоса при небольшом потреблении.

Расшифровка порядка условного обозначения: 

Гидроаккумулятор ГА-25 У

Г - Гидравлический;

А - Аккумулятор;

25 - Ёмкость бака, л;

У - Климатическое исполнение.

Технические характеристики Гидроаккумуляторов ГА

| Наименование | Ёмкость, л | Давление воздуха кгс/см2 | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГА-25 | 25 | до 1,5 | 480х254х280 | 7,7 |
| ГА-50 | 50 | до 1,5 | 550х360х400 | 16,5 |
| ГА-60 | 60 | до 1,5 | 674х398х415 | 17,2 |

.