Назначение, конструкция и рабочие характеристики бытовых насосов типа "Малыш - (М)(З)".

ООО "ПромТехКомплект" официальный дилер                                                                                                                   ОАО  «ГМС-Насосы».

Предназначены для полива приусадебных участков, огородов, индивидуального водоснабжения, перекачки пресной воды из любых водоёмов.

насосы "Малыш(М)(З) - Погружные, бытовые, вибрационные  электронасосы, предназначены для подъёма воды из колодцев, скважин диаметром от 100мм, с глубины до 40м (Малыш - (М)), диаметром от 80мм, с глубины до 20м  (Малыш- З) с температурой до 35°С. Электронасос "Малыш" выполнен с нижним забором воды и может забирать воду с максимально низкого уровня. Электронасосы "Малыш - (М,З)" выполнены с верхним забором воды, который обеспечивает постоянное охлаждение электромагнитной системы, предохраняя её от перегрева и исключает засасывание грязи и ила со дна, а также замутнение воды. Малый вес и габаритные размеры, надёжность, а также небольшие затраты энергии, делают их удобными и практичными в бытовом применении. Электронасосы не требуют специального технического обслуживания.

Расшифровка порядка условного обозначения;

БВ-0.12-40-У5 "Малыш", БВ-0.12-40-У5 "Малыш-М",  БВ-0.12-40-У5 "Малыш-З".

БВ - бытовой, вибрационный;
0,12 - подача, л/с;
40 - напор в метрах;  У5- условия эксплуатации.

Технические характеристики насосов Малыш-(М),(З).

| Наименование параметров | "Малыш" | "Малыш-М" | "Малыш-З" |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение,~V | 220 | 220 | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Номинальная мощность,Вт, без учёта потерь в питающем проводе не более 0,4 МПа (4 атм.) | 245 | 245 | - |
| 0,2 МПа (2 атм.) | - | - | 185 |
| Ток, А, не более | 3,7 | 3,7 | 3,5 |
| Объёмная подача воды, л/ч Не менее, с глубины: - 40м | 432 | 432 | - |
| - 30м | 720 | 830 | - |
| - 20м | 950 | 1000 | 432 |
| Масса без провода, кг, не более | 3,5 | 3,5 | 3,2 |
| Длина электрошнура, м | 6,10,16,25,32,40,50 |