Назначение, конструкция и рабочие характеристики насосов типа "РК-2".

ООО "ПромТехКомплект" официальный дилер                                                                                                                   ОАО  «ГМС-Насосы».

Предназначен для перекачивания воды, нефтепродуктов и других жидкостей ручным способом.

Насос РК-2 - Ручной, крыльчатый. Предназначен для перекачивание воды, нефтепродуктов и других жидкостей сходных по химическим и физическим свойствам, температурой до 50С и кинематической вязкостью (до 3 Ву). Перекачивание осуществляется  ручным способом.

На насосе внутри чугунного корпуса размещена крыльчатка, совершающая возвратно-поступательные движения и две пары клапанов (впускные и выпускные). При движении крыльчатки, жидкость перемещается из всасывающей полости в нагнетательную. Система клапанов препятствует перетоку жидкости в обратном направлении.

Расшифровка порядка условного обозначения: 

РК-2

РК -Ручной, крыльчатый;

2- Типоразмер.

Технические характеристики насоса РК-2.

| Наименование показателя | значение |
| --- | --- |
| Номинальная подача за один двойной ход крыльчатки, Q,л | 0,4 |
| Номинальный напор, Н, м | 20,0 |
| Предельное давление насоса, Р, МПа (кгс/см2) | 0,3(3,0) |
| Усилие на рукоятке при давлении насоса 0,2 МПа (2кгс/см2) на плече 360мм, Н, кгс, не более | 50(5) |
| Допустимая вакууметрическая высота всасывания, h ,м | 7,0 |
| Условный проход подсоединяемого трубопровода, Ду, мм | 25 |
| Масса насоса, кг | 7,2 |
| Длина рукоятки, мм, не более | 360 |