Назначение, конструкция и рабочие характеристики насосов типа "2ВВ".

ООО "ПромТехКомплект" официальный дилер                                                                                                                   ОАО  «ГМС-Насосы».

Для перекачивания морской, пресной и прочей воды с примесью нефтепродуктов с содержанием механических включений до 2,5% по массе, вязкостью до 260 сСт и температурой до 80°С.

Насосы 2ВВ - Насосы двухвинтовые. Предназначены для перекачивания морской, пресной и прочей воды с примесью нефтепродуктов с содержанием механических включений до 2,5% по массе, вязкостью до 260 сСт и температурой до 80°С. Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний - мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса. Насосный агрегат состоит из насоса и приводного двигателя, установленных на общей сварной фундаментной раме и соединенных между собой при помощи упругой втулочно-пальцевой муфты, расчитанной на соответствующие моменты.

Расшифровка порядка условного обозначения:

А 1 2ВВ 1,6/16-1,6/4 Б-3 ТУ 26-06-1547-89 

А - конструктивный признак насоса
1 - исполнение 
2ВВ 1,6/16 - обозначение насоса по ГОСТ 20883
1,6 - подача насоса в агрегате, м3/ч
4 - давление насоса в агрегате, кгс/см2
Б - материал проточной части - бронза
3 - исполнение двигателя (морское)
ТУ 26-06-1547-89 - обозначение технических условий

# Технические характеристики насосов 2ВВ.

| Марка агрегата | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Вакууметрическая высота всасывания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 2ВВ 1,6/16-1,6/4Б-3 | 1,6 | 4 | 2900 | 2,2 | 7 |
| А1 2ВВ 2,5/16-2,5/4Б-3 | 2,5 | 4 | 2900 | 2,2 | 7 |
| А1 2ВВ 4/16-4/4Б-3 | 4 | 4 | 2900 | 3 | 7 |
| А1 2ВВ 6,3/16-6,3/4Б-3 | 6,3 | 4 | 2900 | 3 | 6 |
| А1 2ВВ 10/16-10/4Б-3 | 10 | 4 | 1450 | 4 | 6 |
| А2 2ВВ 10/16-6/6,3Б-3 | 6...8 | 6,3 | 1450 | 5,5 | 6 |
| А4 2ВВ 10/16-6/6,3Б | 6...8 | 6,3 | 1450 | 5,5 | 6 |
| А7 2ВВ 10/16-6/6,3Б | 6...8 | 6,3 | 1450 | 5,5 | 6 |
| А1 2ВВ 16/16-16/4Б-3 | 16 | 4 | 1450 | 5,5 | 6 |
| А4 2ВВ 16/16-16/4Б-3 | 16...17 | 4 | 1450 | 5,5 | 6 |
| А7 2ВВ 16/16-16/4Б-3 | 16...17 | 4 | 1450 | 5,5 | 6 |
| А1 2ВВ 25/16-25/4Б-3 | 25 | 4 | 1450 | 15 | 6 |
| А2 2ВВ 25/16-25/5Б | 23...25 | 5 | 1450 | 7,5 | 6 |
| А4 2ВВ 25/16-25/5Б | 23...25 | 5 | 1450 | 7,5 | 6 |
| А2 2ВВ 63/16-50/5Б | 45...55 | 5 | 1450 | 18,5 | 6 |
| А4 2ВВ 63/16-50/5Б | 45...55 | 5 | 1450 | 18,5 | 6 |
| А7 2ВВ 63/16-50/5Б | 45...55 | 5 | 1450 | 18,5 | 6 |