Назначение, конструкция и рабочие характеристики насосов типа "А 3В".

ООО "ПромТехКомплект" официальный дилер                                                                                                                   ОАО  «ГМС-Насосы».

Для перекачивания неагрессивных жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без абразивных механических включений, вязкостью до 1500 сСт и температурой до 100°С (по желанию заказчика до 150°С).

Насосы А 3В - Насосы трёхвинтовые. Предназначены для перекачивания неагрессивных жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без абразивных механических включений, вязкостью до 1500 сСт и температурой до 100°С (по желанию заказчика до 150°С). Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний - мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса. Насосный агрегат состоит из насоса и приводного двигателя, установленных на общей сварной фундаментной раме и соединенных между собой при помощи упругой втулочно-пальцевой муфты, расчитанной на соответствующие моменты.

Расшифровка порядка условного обозначения:

А 1 3В 125/16-90/6,3 Б-2 ТУ 26-06-1546-89 

А - конструктивный признак насоса
1 - исполнение 
3В 125/16 - обозначение насоса по ГОСТ 20883
90 - подача насоса в агрегате, м3/ч
6,3 - давление насоса в агрегате, кгс/см2
Б - материал проточной части - бронза
2 - исполнение двигателя
ТУ 26-06-1547-89 - обозначение технических условий

# Технические характеристики насосов А1 3В, А2 3В, А5 3В.

| Марка агрегата | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Вакууметрическая высота всасывания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А13В 0.25/25-0.4/25Б-1 | 0.45 | 25.00 | 2900 | 1,10 | 6,50 |
| А1 3В 0.25/25-0.4/25Б | 0.45 | 25.00 | 2900 | 0.95 | 6,50 |
| А1 3В 0.6/63-0.7/16Б | 1 | 16.00 | 2900 | 1,10 | 6,50 |
| А1 3В 0.6/63-1/25Б | 1 | 25.00 | 2900 | 2,20 | 6,50 |
| А1 3В 1.6/40-3/25Б | 3,24 | 25.00 | 2900 | 7,50 | 6.00 |
| А1 3В 1.6/40-3/10Б | 3,24 | 10.00 | 2900 | 3.00 | 6.00 |
| А1 3В 1.6/40-1.3/25Б | 1,3 | 25.00 | 1450 | 3.00 | 6,50 |
| А1 3В 4/25-6.8/25Б | 6,8 | 25.00 | 2900 | 7,50 | 6.00 |
| А1 3В 4/25-6.8/10Б | 6,8 | 10.00 | 2900 | 5,5 | 6.00 |
| А1 3В 8/25-5/4Б | 5,5 | 4.00 | 1450 | 3.00 | 5.00 |
| А1 3В 8/25-11/10Б-1 | 12,5 | 10.00 | 2900 | 7,50 | 5.00 |
| А1 3В 16/25-22/25Б | 21,6 | 25.00 | 2900 | 22.00 | 5.00 |
| А1 3В 16/25-22/10Б | 21,6 | 10.00 | 2900 | 11.00 | 5.00 |
| А1 3В 40/25-21/4Б | 21 | 4.00 | 980 | 7,50 | 6.00 |
| А1 3В 63/25-50/4Б | 50 | 4.00 | 1450 | 15.00 | 5.00 |
| А1 3В 63/25-45/6.3Б | 47 | 6,30 | 1450 | 22.00 | 5.00 |
| А1 3В 125/16-50/4Б | 45 | 4.00 | 750 | 22.00 | 5.00 |
| А1 3В 125/16-90/4Б | 90 | 4.00 | 1450 | 22.00 | 5.00 |
| А1 3В 125/16-90/10Б | 90 | 10.00 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
| А1 3В 320/16-125/4Б | 130 | 4.00 | 1450 | 30.00 | 5.00 |
| А1 3В 320/16-125/10Б | 126 | 10.00 | 1450 | 75.00 | 5.00 |
| А1 3Вх2 320/16-250/4Б | 255 | 4.00 | 1450 | 55.00 | 5.00 |
| А1 3В 400/16-80/4Б | 75 | 4.00 | 730 | 30.00 | 5.00 |
| А1 3В 400/16-160/4Б | 162 | 4.00 | 1450 | 37.00 | 5.00 |
| А1 3Вх2 400/16-320/4Б | 320 | 4.00 | 1450 | 75.00 | 5.00 |
| А1 3Вх2 500/10-400/4 | 400 | 4.00 | 1450 | 75.00 | 5.00 |
| А1 3Вх2 500/10-400/4Б | 400 | 4.00 | 1450 | 75.00 | 5.00 |
| А1 3В 4/25-6.8/25Б-1 | 6,84 | 25.00 | 2900 | 7,50 | 6.00 |
| А1 3В 4/25-6.8/25Б-2 | 6,84 | 25.00 | 2900 | 7,50 | 6.00 |
| А1 3В 4/25-3.2/4Б-1 | 3,2 | 4.00 | 1450 | 1,50 | 6.00 |
| А1 3В 4/25-3.2/4Б-2 | 3,2 | 4.00 | 1450 | 1,50 | 6.00 |
| А1 3В 4/25-3/25Б | 3 | 25.00 | 1450 | 5,50 | 6.00 |
| А1 3В 4/25-3/25Б-1 | 3 | 25.00 | 1450 | 5,50 | 6.00 |
| А3 3В 8/63-11/63Б-1 | 11,52 | 63.00 | 2900 | 30.00 | 5.00 |
| А3 3В 8/63-11/63Б | 11,52 | 63.00 | 2900 | 30.00 | 5.00 |
| А1 3В 16/25-20/6.3Б-2 | 21,6 | 6,30 | 2900 | 15.00 | 5.00 |
| А1 3В 16/25-20/6.3Б-3 | 21,6 | 6,30 | 2900 | 15.00 | 5.00 |
| А1 3В 16/25-20/25Б-2 | 21,6 | 25.00 | 2900 | 22.00 | 5.00 |
| А1 3В 16/25-20/25Б-3 | 21,6 | 25.00 | 2900 | 22.00 | 5.00 |
| А1 3В 16/25-10/6.3Б-2 | 10 | 6,30 | 1500 | 7,50 | 5.00 |
| А1 3В 16/25-10/6.3Б-3 | 10 | 6,30 | 1500 | 7,50 | 5.00 |
| А1 3В 16/25-8/25Б-2 | 8 | 25.00 | 1500 | 15.00 | 5.00 |
| А1 3В 16/25-8/25Б-3 | 8 | 25.00 | 1500 | 15.00 | 5.00 |
| А1 3В 16/25-20/6.3Б-4 | 21,6 | 6,30 | 2900 | 11.00 | 5.00 |
| А1 3В 16/63-20/63Б | 21 | 63.00 | 2900 | 55.00 | 5.00 |
| А1 3В 16/63-20/63Б-3 | 21 | 63.00 | 2900 | 55.00 | 5.00 |
| А1 3В 16/63-20/63Б-13 | 21 | 63.00 | 2900 | 55.00 | 5.00 |
| А2 3В 40/25-35/6.3Б-3 | 35 | 6,30 | 1450 | 15.00 | 5.00 |
| А2 3В 40/25-35/6.3Б-4 | 35 | 6,30 | 1450 | 15.00 | 5.00 |
| А2 3В 40/25-30/25Б-3 | 32.4 | 25.00 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
| А2 3В 40/25-30/25Б-4 | 32.4 | 25.00 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
| А2 3В 40/25-35/10Б | 35 | 10.00 | 1450 | 18.50 | 5.00 |
| А2 3В 63/25-45/6.3Б-1 | 46.8 | 6,30 | 1450 | 22.00 | 5.00 |
| А2 3В 63/25-45/6.3Б-2 | 46.8 | 6,30 | 1450 | 22.00 | 5.00 |
| А2 3В 63/25-45/25Б-1 | 46.8 | 25.00 | 1450 | 55.00 | 5.00 |
| А2 3В 63/25-45/25Б-2 | 46.8 | 25.00 | 1450 | 55.00 | 5.00 |
| А2 3В 125/16-90/6.3Б-3 | 90 | 6,30 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
| А2 3В 125/16-90/16Б-2 | 90 | 16.00 | 1450 | 110.00 | 5.00 |
| А2 3В 125/16-90/6.3Б-2 | 90 | 6,30 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
| А2 3В 125/16-90/6.3Б-4 | 90 | 6,30 | 1450 | 55.00 | 5.00 |
| А2 3В 125/16-90/16Б-4 | 90 | 16.00 | 1450 | 110.00 | 5.00 |
| А2 3В 125/16-58/10Б | 58 | 10.00 | 980 | 45.00 | 5.00 |
| А1 3В 125/25-90/6.3Б | 90 | 6,30 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
| А1 3В 125/25-90/6.3Б-1 | 90 | 6,30 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
| А1 3В 125/25-90/25Б | 90 | 25.00 | 1450 | 110.00 | 5.00 |
| А1 3В 125/25-90/25Б-1 | 90 | 25.00 | 1450 | 110.00 | 5.00 |
| А1 3В 125/25-58/10Б-1 | 58 | 10.00 | 980 | 45.00 | 5.00 |
| А3 3В 320/25-125/25Б | 125 | 25.00 | 1450 | 132.00 | 5.00 |
| А33В 320/25-125/25Б-1 | 125 | 25.00 | 1450 | 132.00 | 5.00 |
| А3 3В 8/160-8/160Б | 10 | 160.00 | 2900 | 75.00 | 5.00 |
| А33Вх2 320/16-250/10Б | 252 | 10.00 | 1450 | 132.00 | 5.00 |
| А33Вх2 320/16-250/10Б | 252 | 10.00 | 1450 | 110.00 | 5.00 |
| А33Вх2 400/16-320/10Б | 324 | 10.00 | 1450 | 132.00 | 5.00 |
| А33Вх2 500/10-400/10Б | 400 | 10.00 | 1450 | 132.00 | 5.00 |
| А33Вх2 500/10-400/10Б | 400 | 10.00 | 1450 | 160.00 | 5.00 |
| А5 3В 8/25-5/4Б | 5,5 | 4.00 | 1450 | 3.00 | 5.00 |
| А5 3В 8/25-5/4Б-1 | 5,5 | 4.00 | 1450 | 3.00 | 5.00 |
| А5 3В 8/25-11.5/10Б | 11,5 | 10.00 | 2900 | 7,50 | 5.00 |
| А5 3В 8/25-11.5/10Б-1 | 11,5 | 10.00 | 2900 | 7,50 | 5.00 |
| А5 3В 8/25-11.5/10Б-2 | 11,5 | 10.00 | 2900 | 7,50 | 5.00 |
| А5 3В 8/25-11.5/25Б | 11,5 | 25.00 | 2900 | 15.00 | 5.00 |
| А5 3В 8/25-11.5/25Б-1 | 11,5 | 25.00 | 2900 | 15.00 | 5.00 |
| А5 3В 40/25-35/6.3Б-4 | 35 | 6,30 | 1450 | 15.00 | 5.00 |
| А5 3В 40/25-35/6.3Б-3 | 35 | 6,30 | 1450 | 15.00 | 5.00 |
| А5 3В 40/25-30/25Б-4 | 32 | 25.00 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
| А5 3В 40/25-30/25Б-3 | 32 | 25.00 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
| А5 3В 40/25-35/10Б | 35 | 10.00 | 1450 | 18.50 | 5.00 |
| А5 3В 40/25-35/10Б-1 | 35 | 10.00 | 1450 | 18.50 | 5.00 |