Назначение, конструкция и рабочие характеристики насосов типа "АХ".

ООО "ПромТехКомплект" официальный дилер                                                                                                                   ОАО  «ГМС-Насосы».

Предназначены для перекачивания химически агрессивных и нейтральных жидкостей, основная область применения - химическая промышленность.

Насосы АХ - Центробежные горизонтальные одноступенчатые консольные. Насосы данного класса предназначены для перекачивания химически агрессивных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3,вязкостью до 30х10-6 м2/с, содержащих твердые включения размером до 1,0 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%. Температура перекачиваемой жидкости: в исполнении "А" от -40 оС до +90 оС; в исполнении "К", "Е", "И","Т"от -40 оС до +120 оС(для агрегатов АХО до 250 оС). Корпус подшипников насосов исполнения АХО имеет камеру, в которую подается на проток жидкость для охлаждения насоса. Ревизию и ремонт насоса можно производить без отсоединения корпуса от всасывающего и напорного трубопроводов, что очень удобно при обслуживании ,т.к. в этом случае ремонт может быть осуществлен в специальных мастерских. Насосы могут эксплуатироваться с использованием в качестве уплотнения сальниковой набивки, либо торцовых уплотнений с соответствующими эксплуатационными характеристиками. Насосный агрегат состоит из насоса и приводного двигателя, установленных на общей сварной фундаментной раме и соединенных между собой при помощи упругой втулочно-пальцевой муфты, расчитанной на соответствующие моменты. Подвод перекачиваемой жидкости к насосу осуществляется по оси насоса, отвод - вертикально вверх. Агрегаты могут изготавливаться во взрыво- безопасном исполнении.

Расшифровка порядка условного обозначения:

АХ 40-25-160"а","б","д" К-С(СД),5(55) где

АХ - тип насоса, 
40 - диаметр всасывающего патрубка, мм,
25- диаметр напорного патрубка, мм,
160 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм,

"а" - индекс первой обточки рабочего колеса;

"б" - индекс второй обточки рабочего колеса.

"д" -рабочее колесо с увеличенным диаметром.

Для обеспечения понижения напора насоса в пределах поля Q- м3/ч и H-м  производится соответствующая обточка рабочего колеса по наружному диаметру: ("а", "б").

Для обеспечения повышения напора насоса в пределах поля Q- м3/ч и H-м  производится соответствующая установка рабочего колеса большего диаметра: ("д").

К - исполнение по материалу проточной части;
5 - исполнение по типу уплотнения: С - одинарное
сальниковое; СД - двойное сальниковое; 5 -
одинарное торцовое. 55 - двойное торцовое

Максимальное избыточное давление на входе в насос: для уплотнения "С" и "СД" - 3,5 кгс/см2;для уплотнения "5" - 3,5 кгс/см2; для уплотнения "55" - 8 кгс/см2.

Материал деталей проточной части химических насосов выбирают исходя из агрессивной активности перекачиваемой жидкости.

А - углеродистая сталь;
К - хромникелевая сталь 12Х18Н10Т;
Е - хромоникельмолибденовая сталь 10Х17Н13М2Т;
И - хромоникельмолибденомедистая сталь 06ХН28МДТ;
Т - титановый сплав ТЛ-3 или ВТ 1-0

Технические характеристики насосов АХ (А, К, Е, И, Т).

| Типоразмер насоса | Материал исполнения проточной части | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Частота вращ. (об/м) | Мощность эл.двигателя (кВт) | Габариты (LxBxH)(мм) | Масса агрегата (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АХ 3/15 | К, E, И | 3.0 | 15.0 | 3000 | 3 | 775x200x455 | - |
| АХ(О) 40-25-160 | А, К, Е, И | 6,3 | 32.0 | 3000 | 5,5; 4 | 996x418x467 | 177 |
| АХ(О) 50-32-160 | А, К, Е, И | 12,5 | 32.0 | 3000 | 7,5; 5,5 | 1045x425x495 | 210 |
| АХ(О) 50-32-200 | А, К, Е, И | 12,5 | 50.0 | 3000 | 18,5; 15 | 1300x460x565 | 320 |
| АХ(О) 65-40-200 | А, К, Е, И | 25.0 | 50.0 | 3000 | 22; 15 | 1290x504x635 | 370 |
| АХ 65-50-160 | К, Е, Т | 25.0 | 32.0 | 3000 | 7,5 | 1150x350x530 | 214 |
| АХ 65-50-160а | К, Е, Т | 23.0 | 26.0 | 3000 | 7,5 | 1150x350x530 | 215 |
| АХ 65-50-160б | К, Е, Т | 21.0 | 20.0 | 3000 | 5,5 | 1110x350x487 | 190 |
| АХ 100-65-315 | К, Е, И | 50.0 | 32.0 | 1500 | 22; 15 | 1500x630x710 | 515 |
| АХ 100-65-315а | К, Е, И | 44.5 | 25.0 | 1500 | 15; 11 | 1485x630x690 | 430 |
| АХ 100-65-315б | К, Е, И | 39.0 | 20.0 | 1500 | 11 | 1300x630x550 | 345 |
| АХ 100-65-400 | К, Е, И | 50.0 | 50.0 | 1500 | 37; 30 | 1655x670x760 | 720 |
| АХ 100-65-400а | К, Е, И | 44.0 | 39.0 | 1500 | 30; 22 | 1575x670x765 | 690 |
| АХ 100-65-400б | К, Е, И | 40.0 | 33.0 | 1500 | 22; 18,5 | 1525x670x765 | 645 |
| АХ(О) 125-80-250 | А, К, Е, И | 80.0 | 20.0 | 1500 | 18,5; 15 | 1495x630x695 | 415 |
| АХ 125-100-315 | К, Е, И | 125.0 | 32.0 | 1500 | 45; 37 | 1715x630x730 | 685 |
| АХ 125-100-400 | К, Е, И | 125.0 | 50.0 | 1500 | 75; 55 | 1850x690x850 | 1125 |
| АХ 150-125-315 | К, Е, И | 200.0 | 32.0 | 1500 | 75; 55 | 1720x690x860 | 925 |
| АХ 200-150-400 | К, Е, И | 315.0 | 50.0 | 1500 | 110; 90 | 2205x860x965 | 1536 |