Назначение, конструкция и рабочие характеристики насосов типа "Гном".

ООО "ПромТехКомплект" официальный дилер                                                                                                                   ОАО  «ГМС-Насосы».

Предназначен для откачивание воды в т.ч. загрязнённой из различных водяных бассейнов, колодцев, котлованов, может использоваться для орошения, осушения и решения любых подобных задач.

Насос ГНОМ  - Это погружной дренажный моноблочный электронасос, который состоит из электродвигателя и насосной части. Привод электронасоса - трехфазный асинхронный электродвигатель или однофазный конденсаторный асинхронный электродвигатель. Насосная часть отделена от электродвигателя системой уплотнений с масляной камерой. Насосы в однофазном исполнении ( на 220В) изготавливаются со встроенным датчиком уровня (поплавковым выключателем) и без датчика уровня. Предназначены для откачивания загрязненных вод температурой до 35 °С (исполнение Тр - до 60 °С) и плотностью до 1100 кг/м3, при содержании твердых механических примесей до 10% по массе с плотностью твердых частиц не более 2500 кг/м3 и максимальным размером до 5 мм. Насосы не предназначены для эксплуатации во взрыво- и пожароопасных помещениях. Рабочее положение электронасоса вертикальное, при этом он должен полностью находиться в воде для нормального охлаждения электродвигателя. Погружение электронасоса в воду необходимо производить с помощью троса, для исключения растягивающих усилий на кабель питания. Установка электронасоса  может быть произведена как с жестким трубопроводом, так и с гибким, с использованием шлангов соответствующих сечений. Для насоса без датчика уровня, четко отслеживать положение насоса относительно горизонта воды. Применяется данный электронасос в следующих областях - откачивание воды из подвалов при затоплениях, откачивание грунтовых и паводковых вод из котлованов при строительстве, орошение и осушение в сельском хозяйстве, в очистных сооружениях, отвод сточных вод от установок для мойки машин и.т.п. Отличительные особенности данного электронасоса - легкосъемный для очистки фильтр,  длительный срок службы, простота в обслуживании и эксплуатации, допускают работу во всем интервале напорной характеристики.

Расшифровка порядка условного обозначения: 

Насос Гном   10- 10  Тр,  380 В

Гном - торговое наименование;
10 -  номинальная подача, м3/ч;
10  - номинальный  напор, м;
Тр -для воды температурой до 60°С, 
если Тр не стоит - то для воды температурой до 35°С;
380В - номинальное напряжение, В.

         
Насос Гном   10- 10  Д,  220 В    
Гном - торговое наименование;
10 -  номинальная подача, м3/ч;
10  - номинальный  напор, м;
Д - с датчиком уровня (с поплавковым выключателем), 
если Д не стоит - то без датчика уровня;
220 В - номинальное напряжение, В.

Технические характеристики насосов ГНОМ.

| Типоразмер насоса | Напряжение, | Ток, | Мощность эл.дв., | Подача | Напор, м | КПД, %, не менее | Масса без шнура питания, не более, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | А | кВт | ном. |  |  |  |
|  |  |  |  | м3/ч |  |  |  |
| Гном 10-6 | 1~220 | 3 | 0,6 | 10 | 6 | 30 | 15 |
| Гном 10-6Д |  |  |  |  |  |  |  |
| Гном 6-10 |  |  |  | 6 | 10 |  |  |
| Гном 6-10Д |  |  |  |  |  |  |  |
| Гном 10-10 | 1~220 | 8 | 1,1 | 10 | 10 | 30 | 16 |
| Гном 10-10Д |  |  |  |  |  | 40 |  |
| Гном 10-10 | 3~380 | 2 | 0,75 | 10 | 10 | 40 | 15 |
| Гном 10-10Тр |  |  | 1,1 |  |  |  | 16 |
| Гном 16-16 | 1~220 | 11 | 2,2 | 16 | 16 | 30 | 28 |
| Гном 16-16Д |  |  |  |  |  |  |  |
| Гном 16-16 | 3~380 | 3,5 | 2,2 | 16 | 16 | 40 | 24 |
| Гном 16-16Тр |  |  |  |  |  |  |  |
| Гном 25-20 | 3~380 | 6,1 | 3 | 25 | 20 | 46 | 31,8 |
| Гном 25-20Тр |  |  |  |  |  |  |  |
| Гном 40-25 | 3~380 | 11 | 5,5 | 40 | 25 | 50 | 59 |
| Гном 40-25Тр |  |  |  |  |  |  |  |
| Гном 53-10 | 3~380 | 8,5 | 4 | 53 | 10 | 50 | 63 |
| Гном 53-10Тр |  |  |  |  |  |  |  |