Назначение, конструкция и рабочие характеристики насосов типа "Х".

# ООО "ПромТехКомплект" официальный дилер                                                                                                                   ОАО  «ГМС-Насосы».

# Предназначены для перекачивания химически агрессивных и нейтральных жидкостей, основная область применения - химическая промышленность.

Насосы Х - Центробежные горизонтальные одноступенчатые консольные. Насосы данного класса предназначены для перекачивания химически агрессивных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3,вязкостью до 30х10-6 м2/с, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%. Температура перекачиваемой жидкости: в исполнении "А" от -40 оС до +70 оС; в исполнении "К", "Е", "И", от -40 оС до +120 оС (для агрегатов ХО до 250 оС). Корпус подшипников насосов исполнения ХО имеет камеру, в которую подается на проток жидкость для охлаждения насоса. Ревизию и ремонт насоса можно производить без отсоединения корпуса от всасывающего и напорного трубопроводов, что очень удобно при обслуживании ,т.к. в этом случае ремонт может быть осуществлен в специальных мастерских. Насосы могут эксплуатироваться с использованием в качестве уплотнения сальниковой набивки, либо торцовых уплотнений с соответствующими эксплуатационными характеристиками. Насосный агрегат состоит из насоса и приводного двигателя, установленных на общей сварной фундаментной раме и соединенных между собой при помощи упругой втулочно-пальцевой муфты, расчитанной на соответствующие моменты. Подвод перекачиваемой жидкости к насосу осуществляется по оси насоса, отвод - вертикально вверх. Агрегаты могут изготавливаться во взрыво- безопасном исполнении.

Расшифровка порядка условного обозначения:

Х 80-65-160"а","б","д" К- С(СД) 5(55) , где

Х - тип насоса, 
80 - диаметр всасывающего патрубка, мм,
65- диаметр напорного патрубка, мм,
160 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм,

"а" - индекс первой обточки рабочего колеса;

"б" - индекс второй обточки рабочего колеса.

"д" -рабочее колесо с увеличенным диаметром.

Для обеспечения понижения напора насоса в пределах поля Q- м3/ч и H-м  производится соответствующая обточка рабочего колеса по наружному диаметру: ("а", "б").

Для обеспечения повышения напора насоса в пределах поля Q- м3/ч и H-м  производится соответствующая установка рабочего колеса большего диаметра: ("д").

К - исполнение по материалу проточной части;
5 - исполнение по типу уплотнения: С - одинарное
сальниковое; СД - двойное сальниковое; 5 -
одинарное торцовое. 55 - двойное торцовое

Максимальное избыточное давление на входе в насос: для уплотнения "С" и "СД" - 3,5 кгс/см2;для уплотнения "5" - 3,5 кгс/см2; для уплотнения "55" - 8 кгс/см2.

Материал деталей проточной части химических насосов выбирают исходя из агрессивной активности перекачиваемой жидкости.

А - углеродистая сталь;
К - хромникелевая сталь 12Х18Н10Т;
Е - хромоникельмолибденовая сталь 10Х17Н13М2Т;
И - хромоникельмолибденомедистая сталь 06ХН28МДТ;

Технические характеристики насосов Х (А, К, Е, И,).

| Типоразмер насоса | Мат. исполнение проточной части | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Синхронная частота вращения (об/мин) | Мощность эл.двигателя (кВт) | Габариты (LxBxH)(мм); | Масса агрегата (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х(М) 2/30 | К | 2.00 | 30 | 3000 | 3 | 1015x280x353 | 126.0 |
| ХМ 2/25 | К | 2.00 | 25 | 3000 | 1,5 | 417x216x308 | 35.0 |
| ХМ 32-20-125 | К | 3.15 | 25 | 3000 | 1,1 | 435x200x201 | 32.6 |
| ХМ 8/40д | К, Е ,И | 8.00 | 48 | 3000 | 5,5 | 756x205x375 | 111.5 |
| ХМ 8/40 | К, Е, И | 8.00 | 40 | 3000 | 5,5 | 765x205x375 | 109.0 |
| ХМ 8/40а | К, Е, И | 8.00 | 35 | 3000 | 4 | 731x205x375 | 89.6 |
| ХМ 8/40б | К, Е, И | 8.00 | 30 | 3000 | 3 | 625x175x355 | 87.1 |
| Х 50-32-125 | К, Е, И | 12.50 | 20 | 3000 | 3; 4 | 990x418x445 | 170.0 |
| Х 50-32-125а | К, Е, И | 12.50 | 16,5 | 3000 | 3 | 980x418x435 | 160.0 |
| Х 50-32-125б | К, Е, И | 12.50 | 12.5 | 3000 | 3 | 980x418x435 | 160.0 |
| Х 50-32-250д | А, К, Е, И | 12.50 | 88 | 3000 | 30 | 1545x430x680 | 505.0 |
| Х 50-32-250 | А, К, Е, И | 12.50 | 80 | 3000 | 22; 30 | 1545x430x680 | 505.0 |
| Х 50-32-250а | А, К, Е, И | 12.50 | 65 | 3000 | 18,5; 22; 30 | 1545x430x680 | 505.0 |
| Х 50-32-250б | А, К, Е, И | 12.50 | 50 | 3000 | 15; 18,5; 22 | 1470x430x660 | 438.0 |
| Х 65-50-125 | К, Е, И | 25.00 | 20 | 3000 | 4; 5,5 | 1015x418x450 | 175.0 |
| Х 65-50-125а | К, Е, И | 25.00 | 17 | 3000 | 3; 5,5 | 1015x418x450 | 175.0 |
| Х 65-50-125б | К, Е, И | 25.00 | 12.5 | 3000 | 3; 5,5 | 1015x418x450 | 175.0 |
| Х 65-50-160 | К, Е, И | 25.00 | 32 | 3000 | 11 | 1221x410x508 | 275.0 |
| Х 65-50-160а | К, Е, И | 25.00 | 25.5 | 3000 | 7,5 | 1017x410x395 | 225.0 |
| Х 65-50-160б | К, Е, И | 25.00 | 20 | 3000 | 7,5; 5,5 | 1017x410x395 | 225.0 |
| Х 80-65-160 | К, Е, И | 50.00 | 32 | 3000 | 18,5 | 1330x490x610 | 340.0 |
| Х 80-65-160а | К, Е, И | 50.00 | 25 | 3000 | 18,5; 15 | 1330x490x610 | 340.0 |
| Х 80-65-160б | К, Е, И | 50.00 | 20 | 3000 | 15; 11 | 1280x490x610 | 320.0 |
| Х 45/240 | К | 45.00 | 240 | 3000 | 75; 100 | 2210x782x940 | 1000.0 |
| Х 45/240а | К | 41.00 | 200 | 3000 | 110; 75; 55 | 2280x782x940 | 1000.0 |
| Х 45/240б | К | 37.00 | 160 | 3000 | 75; 55 | 2210x72x940 | 1000.0 |
| Х 100-65-315 | К, Е, И | 100.00 | 125 | 3000 | 132; 200 | 2085x684x945 | 1285.0 |
| Х 150-125-400 | К, Е, И | 200.00 | 50 | 1500 | 75; 110 | 1955x765x865 | 1210.0 |
| Х 200-150-500 | А, К, Е, И | 315.00 | 80 | 1500 | 132; 160; 200 | 2761x1060x1160 | 1740.0 |