Назначение, конструкция и рабочие характеристики насосов типа "Х".

ООО "ПромТехКомплект" официальный дилер                                                                                                                   ОАО  «ГМС-Насосы».

Предназначены для перекачивания химически агрессивных и нейтральных жидкостей, основная область применения - химическая промышленность.

Насосы Х - Центробежные горизонтальные одноступенчатые консольные. Насосы данного класса предназначены для перекачивания химически агрессивных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3,вязкостью до 30х10-6 м2/с, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%. Температура перекачиваемой жидкости: в исполнении "Д" от -0 оС до +90 оС; в исполнении "Л", от 0 оС до +70 оС. Ревизию и ремонт насоса можно производить без отсоединения корпуса от всасывающего и напорного трубопроводов, что очень удобно при обслуживании ,т.к. в этом случае ремонт может быть осуществлен в специальных мастерских. Насосы могут эксплуатироваться с использованием в качестве уплотнения сальниковой набивки, либо торцовых уплотнений с соответствующими эксплуатационными характеристиками. Насосный агрегат состоит из насоса и приводного двигателя, установленных на общей сварной фундаментной раме и соединенных между собой при помощи упругой втулочно-пальцевой муфты, расчитанной на соответствующие моменты. Подвод перекачиваемой жидкости к насосу осуществляется по оси насоса, отвод - вертикально вверх. Агрегаты могут изготавливаться во взрыво- безопасном исполнении.

Расшифровка порядка условного обозначения:

Х 80-50-200"а","б","д" Д- С(СД) 5(55) , где

Х - тип насоса, 
80 - диаметр всасывающего патрубка, мм,
50- диаметр напорного патрубка, мм,
200 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм,

"а" - индекс первой обточки рабочего колеса;

"б" - индекс второй обточки рабочего колеса.

"д" -рабочее колесо с увеличенным диаметром.

Для обеспечения понижения напора насоса в пределах поля Q- м3/ч и H-м  производится соответствующая обточка рабочего колеса по наружному диаметру: ("а", "б").

Для обеспечения повышения напора насоса в пределах поля Q- м3/ч и H-м  производится соответствующая установка рабочего колеса большего диаметра: ("д").

Д - исполнение по материалу проточной части;
5 - исполнение по типу уплотнения: С - одинарное
сальниковое; СД - двойное сальниковое; 5 -
одинарное торцовое. 55 - двойное торцовое

Максимальное избыточное давление на входе в насос: для уплотнения "С" и "СД" - 3,5 кгс/см2;для уплотнения "5" - 3,5 кгс/см2; для уплотнения "55" - 8 кгс/см2.

Материал деталей проточной части химических насосов выбирают исходя из агрессивной активности перекачиваемой жидкости.

Д - хромистый чугун ЧХ 28, ЧХ 32;
Л - Кремнистый чугун ЧС 15;

Технические характеристики насосов Х (Д, Л).

| Типоразмер насоса | Мат. исполнение проточной части | Тип уплотнения | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Синхронная частота вращения (об/мин) | Мощность эл.двигателя (кВт) | Габариты (LxBxH) (мм) | Масса агрегата (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х50-32-125 | Д | С, 5 | 12.5 | 20 | 3000 | 1,5; 2,2 ;4; 3 | 1080x418x445 | 183 |
| Х50-32-125а | Д | С, 5 | 12.5 | 16 | 3000 | 1,5; 2,2; 4; 3 | 1080x418x445 | 183 |
| Х50-32-125 | Л | С | 12.5 | 20 | 3000 | 3; 4 | 990x418x445 | 170 |
| Х65-50-125 | Д | С, 5 | 25.0 | 20 | 3000 | 3; 4; 5,5 | 1105x418x445 | 196 |
| Х65-50-125а | Д | С, 5 | 25.0 | 17 | 3000 | 2,2; 3; 5,5 | 1080x418x445 | 193 |
| Х65-50-125 | Л | С | 25.0 | 20 | 3000 | 4; 5,5 | 1015x418x450 | 175 |
| Х65-50-160 | Л | С | 25.0 | 32 | 3000 | 11 | 1095x409x415 | 231 |
| Х80-50-160 | Д | С, 5 | 50.0 | 32 | 3000 | 11; 15; 18,5 | 1320x460x565 | 330 |
| Х80-50-160а | Д | С, 5 | 50.0 | 25 | 3000 | 11; 15 | 1280x460x565 | 315 |
| Х80-50-160 | Л | С | 50.0 | 32 | 3000 | 18,5 | 1260x490x500 | 300 |
| Х80-50-200 | Д | С, 5 | 50.0 | 50 | 3000 | 15; 18,5; 30 | 1340x514x635 | 445 |
| Х80-50-200а | Д | С, 5 | 50.0 | 38 | 300 | 11; 15; 30 | 1340x514x635 | 445 |
| Х100-80-160 | Д | С, 5 | 100.0 | 32 | 3000 | 15; 18,5; 22; 30 | 1455x514x615 | 435 |
| Х100-80-160а | Д | С, 5 | 100.0 | 25 | 3000 | 11; 15; 18,5; 30 | 1500x514x615 | 420 |
| Х100-80-160 | Л | С, СД | 100.0 | 32 | 3000 | 22; 30 | 1455x514x615 | 435 |
| Х150-125-315 | Д | С | 200.0 | 32 | 1500 | 45; 75 | 1715x704x820 | 815 |
| Х150-125-315а | Д | С | 200.0 | 25 | 1500 | 37; 55 | 1725x704x835 | 880 |
| Х150-125-315 | Л | С | 200.0 | 32 | 1500 | 45; 75 | 1715x704x820 | 815 |