Назначение, конструкция и рабочие характеристики насосов типа "КМ".

ООО "ПромТехКомплект" официальный дилер                                                                                                                   ОАО  «ГМС-Насосы».

Предназначены для подачи и повышения давления воды (кроме морской) и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности в системы отопления, водоснабжения, орошения и.т.п.

Насосы КМ - Центробежные, консольные, моноблочные, одноступенчатые насосы с горизонтальным расположением вала, с осевым всасывающим и перпендикулярно оси отводящим патрубками. Предназначены для подачи и повышения давления воды (кроме морской) и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%, рН=6-9, температурой от 0 до 105oС не агрессивных к проточной части насоса - чугуну. Корпус насоса состоит из входного и выходного патрубка, спирально-кольцевого отвода и опорных лап. Рабочее колесо гидравлически разгружено от осевой нагрузки. Насос и электродвигатель имеют общий вал. После монтажа и после ремонта агрегат подлежит обязательной опрессовке. Материал основных деталей насоса : корпуса, крышки, рабочего колеса - чугун СЧ 20 или СЧ 25; вала - сталь. В стандартном исполнении в насосах типа КМ установлено одинарное сальниковое уплотнение для подачи жидкости с температурой до 85oС. По специальному заказу поставляются насосы с одинарным торцовым (до 120oС или 150oС) уплотнениями. Наибольшее допускаемое давление жидкости на входе в насосы с сальниковым уплотнением 3,5 кг/см2, с торцовым уплотнением 6 кг/см2.

Расшифровка порядка условного обозначения:

1КМ80-50-200"а","б","м" У3.1 ТУ 3631-096-05747979-97
где 1КМ-консольный моноблочный;
80 - диаметр входного патрубка, мм;
50 - диаметр выходного патрубка, мм;
200 - диаметр рабочего колеса (условный), мм;
У3.1 - климатическое исполнение и категория размещения.
"м" - увеличенный диаметр рабочего колеса;

"а" - индекс первой обточки рабочего колеса;

"б" - индекс второй обточки рабочего колеса.

Для обеспечения повышения напора насоса в пределах поля Q- м3/ч и H-м  производится соответствующая замена рабочего колеса на увеличенный диаметр:

1КМ80-50-200  "м" - увеличенный диаметр рабочего колеса.

Для обеспечения понижения напора насоса в пределах поля Q- м3/ч и H-м  производится соответствующая обточка рабочего колеса по наружному диаметру:

1КМ80-50-200  "а","б" -  где "а" - первая обточка рабочего колеса, "б" - вторая обточка рабочего колеса.

# Технические характеристики насосов КМ.

| Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м. | Двигатель | Габариты, мм | Масса, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мощн. | обор. |  |  |
| КМ50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2 | 2900 | 500х200х250 | 47 |
| КМ65-50-160 | 25 | 32 | 5,5 | 2900 | 578х320х330 | 78 |
| КМ80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 | 2900 | 683х320х380 | 82 |
| КМ80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 730х384х485 | 194 |
| КМ80-50-200а | 45 | 40 | 15 | 2900 | 825х358х360 | 195 |
| КМ100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 790х350х420 | 182 |
| КМ100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 2900 | 865х400х440 | 226 |
| КМ150-125-250 | 200 | 20 | 18,5 | 1450 | 870х370х705 | 265 |