Назначение, конструкция и рабочие характеристики насосов типа «Кс», «КсВ».

ООО "ПромТехКомплект" официальный дилер                                                                                                                   ОАО  «ГМС-Насосы».

Предназначены для перекачивания конденсата отработанного пара стационарных паровых турбин, конденсата греющего пара из теплообменных аппаратов,  жидкостей, сходных с конденсатом по вязкости и химической активности.

Насосы Кс, КсВ - Горизонтальные многоступенчатые с горизонтальным разъемом корпуса спирального типа. Применяются для подачи конденсата отработанного пара стационарных паровых турбин, конденсата греющего пара из теплообменных аппаратов до 160 °С ., жидкостей, сходных с конденсатом по вязкости и химической активности, с водородным показателем (рН) от 6,8 до 9,2, с содержанием твердых частиц размером не более 0,1 мм и концентрацией не более 5 мг/л. Температура - до 398 К (+125 °С).
Кс – горизонтальные однокорпусные; КсВ – вертикальные двухкорпусные.
Материал деталей проточной части – серый чугун СЧ20, сталь 20Х13. Насосный агрегат состоит из насоса и приводного двигателя, установленных на общей сварной фундаментной раме и соединенных между собой при помощи упругой втулочно-пальцевой муфты, расчитанной на соответствующие моменты.

# Технические характеристики насосов Кс, КсВ.

Марка насоса Подача м3/час Напор м Мощность эл.дв. кВт Частота вращения об/мин Кс 12-50 12 50 5,5 3000 Кс 12-110 12 110 11 3000 Кс 20-50 20 50 7,5 3000 Кс 20-110 20 110 18,5 3000 Кс 32-150 32 150 22 3000 Кс 50-55 50 55 15 3000 Кс 50-110 50 110 30 3000 Кс 80-155 80 155 55 3000 КсВ 125-55 125 55 30 3000 КсВ 125-140 125 140 75 3000 КсВ 200-130 200 130 110 3000 КсВ 200-220 200 220 250 1500 КсВ 320-160 320 160 250 1500 КсВ 500-85 500 85 200 1000 КсВ 500-150 500 150 320 1500 КсВ 500-220 500 220 500 1500

Габаритные и присоединительные размеры.

| Габаритные и присоединительные размеры насосных агрегатов типов Кс, КсВ |
| --- |
| Типоразмер насосного агрегата | Данные электродвигателя | Габаритные и присоединительные размеры насосного агрегата, мм | Мас- са, кг |
|  | Типоразмер двигателя | Nд, кВт | n, мин-1 | L | B | H | L1 | L2 | L3 | B1 | Dy | Dy1 |  |
| Насосные агрегаты типа Кс |
| Кс 12-50 | АИР100L2 | 5,5 | 2900 | 1400 | 410 | 850 | 240 | - | - | 320 | 70 | 40 | - |
| Кс 12-110 | АИРМ132М2 | 11 | 2900 | 1645 | 447 | 1020 | 155 | 600 | 590 | 360 | 70 | 50 | 78 |
| Кс 20-50 | АИР112М2 | 75 | 2900 | 1455 | 410 | 860 | 250 | - | - | 320 | 70 | 50 | 144 |
| Кс 20-110 | АИР160М2 | 18,5 | 2900 | 1875 | 517 | 1025 | 155 | 700 | 610 | 435 | 70 | 50 | 103 |
| Кс-32-150-2 | АИР180М2 | 22 | 2900 | 1755 | 595 | 590 | - | - | - | 240 | 100 | 70 | 106 |
| Кс-50-55-2 | 5А160С2 | 15 | 2900 | 1557 | 615 | 680 | - | - | - | 254 | 150 | 100 | 126 |
| Кс-50-110-2 | АИР180М2 | 30 | 2900 | 1712 | 615 | 665 | - | - | - | 254 | 150 | 100 | 179 |
| Насосные агрегаты типа КсВ |
| Кс-80-155-2 | 5АН200М2 | 55,0 | 2900 | 1915 | 615 | 695 | - | - | - | 254 | 200 | 100 | 143 |
| КсВ-90-155 | 5АМ200S2 | 75,0 | 2900 | 900 | 800 | 2225 | - | - | - | - | 200 | 100 | 1330 |
| КсВ-90-220 | 5AM280S2 | 110 | 2900 | 900 | 800 | 2450 | - | - | - | - | 200 | 100 | 1650 |
| КсВ-125-55 | АИР180М2 | 30 | 2900 | 680 | 600 | 1535 | - | - | - | - | 200 | 100 | 670 |
| КсВ-Е125-55 | ВА180М2 | 30 | 2900 | 680 | 600 | 1700 | - | - | - | - | 200 | 100 | 810 |
| КсВ-120-85 | 5АН200М2 | 55 | 2900 | 900 | 800 | 2190 | - | - | - | - | 200 | 100 | 1175 |
| КсВ-125-140 | 5АМ200S2 | 75 | 2900 | 680 | 600 | 1790 | - | - | - | - | 200 | 100 | 1015 |
| КсВ-Е125-140 | АВ250S2 | 75 | 2900 | 680 | 600 | 1995 | - | - | - | - | 200 | 100 | 1230 |
| КсВ-200-130 | 5AM280S2 | 110 | 2900 | 960 | 900 | 2405 | - | - | - | - | 200 | 100 | 1813 |
| КсВ-Е200-130 | AB280S2 | 110 | 2900 | 960 | 900 | 2375 | - | - | - | - | 200 | 100 | 1970 |
| КсВ-320-125 | АИР315S4 | 160 | 1450 | 1200 | 1400 | 3190 | - | - | - | - | 200 | 100 | 3065 |
| КсВ-500-85 | AИР315М4 | 200 | 1450 | 1480 | 1500 | 3565 | - | - | - | - | 200 | 100 | 4450 |
| КсВ-500-150 | АО4-355Y-4 | 315 | 1450 | 1480 | 1500 | 3525 | - | - | - | - | 200 | 100 | 5200 |
| КсВ-1250-45 | AO4-355X-4 | 250 | 1450 | 1545 | 1500 | 3840 | - | - | - | - | 200 | 100 | 5200 |