Назначение, конструкция и рабочие характеристики насосов типа "Н1В".

ООО "ПромТехКомплект" официальный дилер                                                                                                                   ОАО  «ГМС-Насосы».

Перекачивания чистых и загрязнённых жидкостей до 80°С, в т.ч. химически активных.

Насосы Н1В - Насосы одновинтовые. Предназначены для перекачивания чистых и загрязнённых жидкостей в т.ч. химически активных, вязкостью до 4600 сСт и температурой до 80°С. Максимальная концентрация твёрдых частиц по массе не более 5%, размер до 2мм. Применяются как судовые насосы для откачки трюмных вод с примесью нефтепродуктов, перекачки химических реагентов, откачки шахтных загрязнённых неагрессивных вод и.т.п.  Насосный агрегат состоит из насоса и приводного двигателя, установленных на общей сварной фундаментной раме и соединенных между собой при помощи упругой втулочно-пальцевой муфты, расчитанной  на соответствующие моменты.

Расшифровка порядка условного обозначения:

Н1В 80/5-6,3/5Е- Рп 1 УХЛ 4.2 ТУ26-06-1612-90 

Н1В 80/5 - обозначение насоса по ГОСТ 18863-89
6,3 - подача насоса в агрегате, м3/ч
5 - давление насоса в агрегате, кгс/см2
Е - материал проточной части - 10Х17Н13МЗТ

Рп - обозначение регулируемой подачи
1 - исполнение привода

УХЛ - климатическое исполнение

4.2 - категория размещения
ТУ 26-06-1612-90 - обозначение технических условий

Технические характеристики насосов Н1В.

| Марка агрегата | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Частота вращения, об/мин | N, кВт. х об. мин | Вакууметрическая высота всасывания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н1В 1.6/5-0.1/1.6 | 0,1 | 1,6 | 140 | 1,1х1000 | 0,5...0,25* |
| Н1В 6/5-1/2.5-1 | 1 | 2,5 | 360 | 2,2х1500 | 0..Д25* |
| Н1В 6/5-2,5/1,6 | 2,5 | 1,6 | 720 | 2,2х750 | 0..0,25* |
| Н1В 6/10-4/6,3-Рп-1 | 1...4 | 6,3 | 350...1200 | 4х1000 | 0..0,25* |
| Н1В 20/5-10/5-1 | 10 | 5 | 960 | 4х1000 | 0..0,25* |
| Н1В 80/5-6.3/5 | 6,3 | 5 | 150 | 3х750 | 0,5..0,25* |
| Н1В 80/5-6.3/5-Рп-1 | 1,3...6,3 | 5 | 30...150 | 4х750 | 0,5..0,25* |
| Н1В 80/5-32/4-1 | 32 | 4 | 730 | 15х750 | 0..0,25* |
| Н1В 12/5-10/5-Рп | 3...10 | 5 | 485...1450 | 5,5х1500 | 6 |
| Н1В 12/10-10/10-Рп | 3...10 | 10 | 485...1450 | 7,5х1500 | 6 |
| Н1В 50/5-25/5-Рп | 8...25 | 5 | 325...980 | 11х1500 | 6 |
| Н1В 50/10-25/10-Рп | 8...25 | 10 | 325...980 | 18,5х1500 | 6 |