Назначение, конструкция и рабочие характеристики насосов типа "Ш","НМШ","НМШФ".

ООО "ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ»" официальный дилер                                                                                                                   АО  «ГМС Ливгидромаш» АО»Ливнынасос»

Предназначены для перекачки различных продуктов нефти и других жидкостей сходных с ними по составу и имеющих смазывающую способность, не содержащих механических примесей: нефть, мазут, масла, дизельное топливо и.т.п.

Насосы Ш, НМШ, НМШФ - Конструктивно представляют собой объемные насосы. Роль рабочих органов выполняют шестерни. При вращении шестерен на стороне всасывания создается разряжение, и жидкость под перепадом давления (атмосферного и на всасывании насоса) заполняет полости между зубьями, перемещается в сторону нагнетания и вытесняется в нагнетательный патрубок. Перекачивают, различные продукты нефти и другие жидкости сходные с ними по составу и имеющие смазывающую способность, не содержащие механических примесей: нефть, мазут, масла, дизельное топливо легко застывающие жидкости типа парафина и других,. Температура перекачиваемой жидкости до 70оС (по требованию заказчика некоторые насосы до150оС),  вязкостью от 0,018 х 10-4 до 22 х 10-4 м2/с. Проточная часть насосов данного типа в зависимости от свойств перекачиваемой жидкости может быть изготовлена из чугуна, бронзы, нержавеющей стали. алюминия и его сплавов.  Принцип действия шестеренных насосов - объемный. Все насосы оснащены перепускным клапанами, предназначенных для кратковременного перепуска перекачиваемой жидкости из полости нагнетания в полость всасывания в случае повышения давления в напорном трубопроводе выше допустимого. Уплотнение вала - торцовое. Насосный агрегат состоит из насоса и приводного двигателя, установленных на общей сварной фундаментной раме и соединенных между собой при помощи упругой муфты (исполнение звёздочка), расчитанной на соответствующие моменты. Насосные агрегаты поставляются с электродвигателями  общепромышленного  и взрывобезопасного исполнения.

Расшифровка порядка условного обозначения:

Ш-40-4-19,5/4Б, где
Ш- шестеренный,
Первое число - подача жидкости насосом (литры на 100 оборотов);
Второе число - номинальное давление (кгс/см2);
19,5 - подача, м3/ч
4 - давление на выходе из насоса, кгс/см2; 
Б - обозначение материала проточной части (бронза)

Материал проточной части насоса:

Без индекса - чугун

Б - бронза

Ю - алюминий и его сплавы

К- нержавеющая сталь

# Технические характеристики насосов НМШ, Ш.

| Типоразмер насоса | Подача, м3/час | Давление на выходе, кгс/см2 | Мощность и частота вращения э/д кВт/об/мин | Габаритные размеры (LxBxH), мм | Масса агрегата, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НМШ 2-40 - 1,6/16 | 1,6 | 16 | 2,2 х1500 | 540х278х290 | 78 |
| НМШ 2-40 1,6/16Б | 1,6 | 16 | 2,2 х 1500 | 540х278х290 | 79,5 |
| НМШ 2-40 - 1,6/16 | 1,6 | 16 | 3 х 1500 | 540х278х290 | 56,3 |
| НМШ 5-25 - 2,5/6 | 2,5 | 6 | 1,5 х 1000 | 583х277х300 | 51,2 |
| НМШ 5-25 - 4,0/4 | 4 | 4 | 1,5 х 1500 | 567х278х350 | 46,5 |
| НМШ 5-25 - 4,0/4 | 4 | 4 | 2,2 х 1500 | 567х278х350 | 78 |
| НМШ 5-25 - 4,0/4Б | 4 | 4 | 2,2 х 1500 | 567х278х350 | 81 |
| НМШ 5-25 -4,0/4Б | 4 | 4 | 3 х 1500 | 567х278х350 | 58,8 |
| НМШ 5-25 - 4,0/10 | 4 | 10 | 3 х 1500 | 615х278х312 | 79 |
| НМШ 5-25 - 4,0/25 | 4 | 25 | 5,5 х 1500 | 705х278х365 | 113,5 |
| НМШ 8-25 -6,3/2,5 | 6,3 | 2,5 | 1,5 х 1500 | 592x278x290 | 47,7 |
| НМШ 8-25 -6,3/2,5 | 6,3 | 2,5 | 2,2 х 1500 | 592x278x290 | 52 |
| НМШ 8-25 -6,3/2,5 | 6,3 | 2,5 | 3 х 1500 | 592x278x290 | 59,8 |
| НМШ 8-25 6,3/2,5Б | 6,3 | 2,5 | 1,5 х 1500 | 592х278x290 | 48,7 |
| НМШ 8-25 6,3/2,5Б | 6,3 | 2,5 | 2,2 х 1500 | 592х278x290 | 48,7 |
| НМШ 8-25 6,3/2,5Б | 6,3 | 2,5 | 3 х 1500 | 592х278x290 | 60,8 |
| НМШ 8-25 - 6,3/10 | 6,3 | 10 | 4 х 1500 | 675х278х330 | 101 |
| НМШ 8-25 - 6,3/25 | 6,3 | 25 | 7,5 х 1500 | 760х278х415 | 175,5 |
| Ш 40-4 - 19,5/4Б | 19,5 | 4 | 5,5 х 1000 | 832х340х431 | 151,5 |
| Ш 40-4 - 19,5/4Б | 19,5 | 4 | 7,5 х 1000 | 832х340х431 | 167,5 |
| Ш 80-2,5 37,5/2,5Б | 37,5 | 2,5 | 11 х 1000 | 1043х380х545 | 260 |
| Ш 80-2,5 37,5/2,5Б | 37,5 | 2,5 | 15 х 1000 | 1043х380х545 | 317 |
| НМШ 32-10-18/4 | 18 | 4 | 5,5 х 1000 | 811х358х431 | 131 |
| НМШ 32-10-18/6 | 18 | 6 | 5,5 х 1000 | 811х358х431 | 131 |
| НМШ 32-10-18/10 | 18 | 10 | 7,5 х 1000 | 849х358х431 | 144 |
| НМШ 32-10-18/4Б | 18 | 4 | 5,5 х 1000 | 811х358х431 | 153 |
| НМШ 32-10-18/4Б | 18 | 4 | 7,5 х 1000 | 811х358х431 | 163 |
| НМШ 32-10-18/6Б | 18 | 6 | 7,5 х 1000 | 811х358х431 | 230 |