Назначение, конструкция и рабочие характеристики насосов типа "СМ".

ООО "ПромТехКомплект" официальный дилер                                                                                                                   ОАО  «ГМС-Насосы».

Предназначены для перекачивания городских и производственных  сточных, фекальных вод и других загрязненных жидкостей, с температурой до 80оС.

Насосы СМ - Центробежные,  горизонтальные,  консольные,  одноступенчатые предназначены для перекачивания городских и производственных  сточных, фекальных вод и других загрязненных жидкостей плотностью до 1050 кг/м3 с водородным показателем (рН) от 6 до 8,5, температурой до 80оС, с содержанием различных неабразивных веществ, концентрацией до 2% по весу, абразивных частиц не более 1% по объему, размером до 5 мм микротвердостью не более 9000 МПа. Проточные каналы насоса выполняются более широкими по сравнению с каналами насосов, перекачивающих чистые жидкости, чтобы обеспечить свободный переток проходящей фекально-грязевой массы. Запрещается использовать насосы и агрегаты для перекачивания горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Предельная концентрация перекачиваемой фекально-грязевой массы 2%. Предельное содержание газов в перекачиваемой среде 5%. Электронасосный агрегат состоит из насоса и приводного двигателя, установленных на общей сварной фундаментной раме и соединенных между собой при помощи упругой втулочно-пальцевой муфты расчитанной на соответствующие моменты. Всасывающий патрубок расположен по оси насоса, напорный вертикально вверх. Смазка подшипников - консистентная типа Литол. Для обеспечения надежной работы сальников уплотнения к корпусу уплотнения необходимо подавать техническую воду под давлением 3,0 кгс/см2. Максимальное давление на входе 1,0кгс/см2. Материал основных деталей насоса : корпуса, крышки, рабочего колеса - чугун СЧ 20 или СЧ 25; вала - сталь.

Расшифровка порядка условного обозначения:

СМ 125-80-315-4 "а","б";

СМ - сточно-массный ;

125 - диаметр входного патрубка, мм;

80 - диаметр выходного патрубка, мм;

315 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;

4 - условное обозначение частоты вращения (2-2900 об/мин.; 4-1450 об/мин.; 6-950 об/мин.);

"а" - индекс первой обточки рабочего колеса;

"б" - индекс второй обточки рабочего колеса.

Для обеспечения понижения напора насоса в пределах поля Q- м3/ч и H-м  производится соответствующая обточка рабочего колеса по наружному диаметру:

СМ 125-80-315-4 "а","б" где "а" - первая обточка рабочего колеса, "б" - вторая обточка рабочего колеса.

# Технические характеристики насосов СМ.

| Марка агрегата | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СМ 80-50-200-2 | 50 | 50 | 2950 | 15 |
| СМ 80-50-200а-2 | 45 | 42 | 2950 | 11 |
| СМ 80-50-200б-2 | 25 | 32 | 2950 | 11 |
| СМ 80-50-200-4 | 25 | 12.5 | 1450 | 4 |
| СМ 80-50-200а-4 | 22 | 9 | 1450 | 3 |
| СМ 80-50-200б-4 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 |
| СМ 100-65-200-2 | 100 | 50 | 2950 | 37 |
| СМ 100-65-200а-2 | 100 | 32 | 2950 | 22 |
| СМ 100-65-200б-2 | 80 | 32 | 2950 | 18,5 |
| СМ 100-65-200-4 | 50 | 12.5 | 1450 | 5,5 |
| СМ 100-65-200а-4 | 45 | 9 | 1450 | 3 |
| СМ 100-65-200б-4 | 40 | 8 | 1450 | 3 |
| СМ 100-65-250-2 | 100 | 80 | 2950 | 45 |
| СМ 100-65-250а-2 | 90 | 70 | 2950 | 37 |
| СМ 100-65-250б-2 | 80 | 60 | 2950 | 30 |
| СМ 100-65-250-4 | 50 | 20 | 1450 | 7,5 |
| СМ 100-65-250а-4 | 45 | 16 | 1450 | 5,5 |
| СМ 100-65-250б-4 | 40 | 14 | 1450 | 4 |
| СМ 125-100-250-4 | 100 | 20 | 1450 | 15 |
| СМ 125-100-250а-4 | 100 | 15 | 1450 | 7,5 |
| СМ 125-100-250б-4 | 80 | 14 | 1450 | 7,5 |
| СМ 150-125-315-4 | 200 | 32 | 1450 | 37 |
| СМ 150-125-315а-4 | 180 | 27.5 | 1450 | 30 |
| СМ 150-125-315б-4 | 160 | 22.5 | 1450 | 22 |
| СМ 150-125-315-6 | 100 | 15 | 960 | 11 |
| СМ 150-125-315а-6 | 100 | 12.5 | 960 | 11 |
| СМ 150-125-315б-6 | 92 | 10 | 960 | 7,5 |
| СМ 200-150-400-4 | 400 | 50 | 1450 | 110 |
| СМ 200-150-400а-4 | 300 | 40 | 1450 | 90 |
| СМ 200-150-400б-4 | 300 | 32 | 1450 | 75 |
| СМ 200-150-400-6 | 250 | 22.5 | 960 | 30 |
| СМ 200-150-400а-6 | 220 | 17 | 960 | 22 |
| СМ 200-150-400б-6 | 200 | 14 | 960 | 18,5 |
| СМ 125-80-315-4 | 80 | 32 | 1450 | 18,5 |
| СМ 125-80-315а-4 | 72 | 26 | 1450 | 18,5 |
| СМ 125-80-315б-4 | 65 | 20 | 1450 | 15 |

# Габаритные и присоединительные размеры насосов СМ

| Обозначение агрегата | двигатель | мощность, кВт | размеры в мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | L1 |  | L3 | L4 | L5 | B | B1 | B2 | H | h | n | d |  |
| СМ80-50-200-2 | 5M60S2 | 15 | 1350 | 1085 | 840 | 100 | 420 | 1258 | 350 | 240 | 282 | 550 | 310 | 6 |  | 260 |
| СМ80-50-200а-2 | АИРМ132М2 | 11 | 1170 | 975 | 840 | 100 | 420 | 1083 | 350 | 240 | 282 | 535 | 310 | 6 |  | 210 |
| СМ80-50-200б-2 | АИРМ132М2 | 11 | 1170 | 975 | 840 | 100 | 420 | 1083 | 350 | 240 | 282 | 535 | 310 | 6 |  | 210 |
| СМ80-50-200-4 | АИР1001_4 | 4 | 1060 | 875 | 620 | 150 | - | 978 | 316 | 240 | 282 | 535 | 310 | 4 |  | 155 |
| СМ80-50-200а-4 СМ80-50-200б-4 | А100S4 | 3 | 1050 | 875 | 620 | 150 | - | 948 | 316 | 240 | 282 | 535 | 310 | 4 | 19 | 145 |
| СМ 100-65-200-2 | 5А200М2 | 37 | 1520 | 1200 | 960 | 140 | 480 | 1334 | 360 | 300 | 344 | 640 | 355 | 6 |  | 387 |
| СМ100-65-200а-2 | АИР180S2 | 22 | 1420 | 1085 | 840 | 100 | 420 | 1229 | 360 | 240 | 282 | 580 | 320 | 6 |  | 295 |
| СМ100-65-200б-2 | 5А160М2 | 18,5 | 1485 | 1085 | 840 | 100 | 420 | 1304 | 360 | 240 | 282 | 565 | 310 | 6 |  | 270 |
| СМ 100-65-200-4 | 5АМ112М4 | 5,5 | 1265 | 925 | 620 | 150 | - | 1079 | 360 | 240 | 282 | 565 | 310 | 4 |  | 180 |
| СМ100-65-200а-4 | A100S4 | 3 | 1160 | 875 | 620 | 150 | - | 959 | 360 | 240 | 282 | 565 | 310 | 4 | 19 | 146 |
| СМ 100-65-2006-4 | A100S4 | 3 | 1160 | 875 | 620 | 150 | - | 959 | 360 | 240 | 282 | 565 | 310 | 4 |  | 146 |
| СМ 100-65-250-2 | 5A200L2 | 45 | 1600 | 1200 | 960 | 140 | 480 | 1398 | 410 | 300 | 344 | 640 | 355 | 6 |  | 450 |
| СМ100-65-250а-2 | 5А200М2 | 37 | 1555 | 1200 | 960 | 140 | 480 | 1358 | 410 | 300 | 344 | 640 | 355 | 6 |  | 430 |
| СМ 100-65-2506-2 | АИР180М2 | 30 | 1500 | 1150 | 960 | 140 | 480 | 1298 | 410 | 300 | 344 | 615 | 355 | 6 |  | 375 |
| СМ 100-65-250-4 | AИРМ132S4 | 7,5 | 1280 | 1000 | 700 | 200 | - | 1078 | 410 | 315 | 347 | 585 | 335 | 4 |  | 250 |
| СМ100-65-250а-4 | 5АМ112М4 | 5,5 | 1300 | 950 | 700 | 200 | - | 1098 | 410 | 315 | 347 | 585 | 335 | 4 |  | 235 |
| СМ 100-65-2506-4 | A100L4 | 4 | 1240 | 950 | 700 | 200 | - | 1008 | 410 | 315 | 347 | 585 | 335 | 4 |  | 210 |
| СМ 125-100-250-4 | 5A160S4 | 15 | 1425 | 1085 | 840 | 150 | 420 | 1333 | 415 | 290 | 342 | 640 | 360 | 6 |  | 305 |
| СМ125-100-250а-4 | AИРМ132М4 | 11 | 1255 | 1035 | 840 | 150 | 420 | 1160 | 415 | 290 | 342 | 640 | 360 | 6 |  | 265 |
| СМ 125-100-2506-4 | AИРМ132S4 | 7,5 | 1215 | 1035 | 840 | 150 | 420 | 1123 | 415 | 290 | 342 | 640 | 360 | 6 |  | 250 |
| СМ 125-80-315-4 | AИР180S4 | 22 | 1500 | 1150 | 630 | 250 | - | 1283 | 420 | 320 | 362 | 680 | 360 | 4 |  | 378 |
|  | 5A160М4 | 18,5 | 1575 | 1115 |  |  |  | 1353 |  |  |  |  |  |  |  | 348 |
| СМ125-80-315а-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМ 125-80-3156-4 | 5A160S4 | 15 | 1545 | 1085 |  |  |  | 1323 |  |  |  |  |  |  |  | 332 |
| СМ 150-125-315-4 | 5A200М4 | 37 | 1730 | 1317 | 1000 |  | 500 | 1423 |  |  |  |  |  |  |  | 548 |
| СМ150-125-315а-4 | AИР180М4 | 30 | 1645 | 1197 | 900 |  | 450 | 1368 |  |  |  |  |  |  |  | 488 |
| СМ 150-125-3156-4 | AИР180S4 | 22 | 1595 | 1197 | 900 | 150 | 450 | 1318 | 536 | 400 | 445 | 790 | 435 | 6 | 19 | 468 |
| СМ 150-125-315-6 | 5A160S6 | 11 | 1635 | 1162 | 850 |  | 425 | 1358 |  |  |  |  |  |  |  | 423 |
| СМ150-125-315а-6 | 5A160S6 | 11 | 1635 | 1162 | 850 |  | 425 | 1358 |  |  |  |  |  |  |  | 423 |
| СМ 150-125-3156-6 | AИРМ132М6 | 7,5 | 1465 | 1065 | 850 |  | 425 | 1188 |  |  |  |  |  |  |  | 375 |
| СМ200-150-400-4 | 5AМ280S4 | 110 | 2200 | 1735 | 1100 |  | 550 | 2027 |  |  | 580 | 970 | 515 |  |  | 1230 |
| СМ200-150-400а-4 | 5AМ250М4 | 90 | 2050 | 1650 | 1100 | 300 | 550 | 1877 | 580 | 520 | 580 | 970 | 515 | 6 | 19 | 975 |
| СМ200-150-4006-4 | 5AМ250S4 | 75 | 2020 | 1600 | 1100 |  | 550 | 1847 |  |  | 580 | 970 | 515 |  |  | 930 |
| СМ200-150-400-6 | 5A200L6 | 30 | 1900 | 1550 | 1100 | 230 | 550 | 1722 | 660 | 400 | 448 | 970 | 475 | 6 | 33 | 705 |
| СМ200-150-400а-6 | 5A200М6 | 22 | 1850 | 1550 | 1100 | 230 | 550 | 1672 | 660 | 400 | 448 | 970 | 475 | 6 | 33 | 690 |
| СМ200-150-4006-6 | AИР180М6 | 18,5 | 1770 | 1400 | 1100 | 160 | 550 | 1586 | 660 | 400 | 448 | 970 | 475 | 6 | 33 | 605 |