Назначение, конструкция и рабочие характеристики насосов типа "ВК-2Г".

ООО "ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ" официальный дилер                                                                                                                   ОАО  Ливгидромаш

Предназначены для перекачивания горючих, легковоспламеняющихся и взрывоопасных  жидкостей.

Насосы ВК-2Г - Вихревые, одноступенчатые, горизонтальные, консольные. Предназначены для перекачивания горючих, легковоспламеняющихся и взрывоопасных  жидкостей. до 36•10-6м2/с (36 сСт) с содержанием твердых включений по массе 0,01%, не более, и размером не более 0,05мм, в которых материалы проточной части не допускают линейную скорость сплошной коррозии более 0,1 мм/год по ГОСТ 9.908-85. Допустимая температура перекачиваемой жидкости от -40 до +85 °С (исполнение" Б") в различных установках. Насосы эксплуатируют в системах с малыми подачами и сравнительно высокими напорами. В корпусе и крышке насоса выполнена рабочая камера проточной части, представляющая собой кольцевой канал, сообщающийся с входным и выходным патрубками насоса. Перемещение жидкой среды по кольцевому каналу осуществляется рабочим колесом, представляющим собой диск с радиальными лопатками. Вал насосов ВК-2Г, вращается в двух шарикоподшипниковых опорах, размещенных в подшипниковом корпусе. Уплотнение вала - торцовое уплотнение. Насосный агрегат состоит из насоса и приводного двигателя, установленных на общей сварной фундаментной раме и соединенных между собой при помощи упругой втулочно-пальцевой муфты, расчитанной на соответствующие моменты. Агрегаты могут эксплуатироваться во взрывоопасных помещениях, относящихся к 1,2 и 3 категориям и группам воспламеняемости Т1,Т2,Т3,Т4 согласно ПИВРЭ (Правила изготовления взрывоопасного рудничного оборудования).

Расшифровка порядка условного обозначения :

ВКС 2-26 Б-2г , где;

В - вихревой,

К - консольный,

С - самовсасывающий,

2 - подача, л/c,

26 - напор, м

Б - исполнение по материалу
проточной части (бронза)

2Г - двойное торцовое уплотнение.

Технические характеристики насосов ВК-2Г.

| Марка насоса | Подача м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК(С) 1/16 Б-2Г | 3,6 | 16 | 1,5 | 1500 |
| ВК(С) 2/26 Б-2Г | 7,2 | 26 | 4 | 1500 |
| ВК(С) 2/26 Б-2Г | 7,2 | 26 | 5,5 | 1500 |
| ВК(С) 4/28 Б-2Г | 14 | 28 | 5,5 | 1500 |
| ВК(С) 4/28 Б-2Г | 14 | 28 | 7,5 | 1500 |
| ВК(С) 5/(24)32 Б-2Г | 18 | (24)32 | 7,5 | 1500 |
| ВК(С) 5/(24)32 Б-2Г | 18 | (24)32 | 11 | 1500 |